# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край

Управление муниципального заказа

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34

Извещение о проведении запроса котировок

| Способ размещения | Запрос котировок |
| --- | --- |
| Реестровый номер запроса котировок | 457 |
| Муниципальный заказчик | МУ «Районная администрация Талнаха» |
| Почтовый адрес муниципального заказчика | Г. Норильск, р. Талнах, ул. Диксона, 10-а |
| Адрес электронной почты муниципального заказчика | talnahadmin@norcom.ru |
| Источник финансирования | Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2008 года |
| Форма котировочной заявки | Приложение 1 к извещению |
| Предмет запроса котировок | Выполнение работ по монтажу системы ОС первого этажа и системы видеонаблюдения |
| Объем и порядок выполнения работ (оказания услуг) | Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению) |
| Условия выполнения работ (оказания услуг) | Наличие лицензий по предмету запроса котировок |
| Требования к результатам выполнения работ (оказания услуг) | Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению) |
| Требования к качеству выполнения работ (оказания услуг) | Указаны в техническом задании (Приложение 2 к извещению) |
| Срок выполнения работ (оказания услуг) | До 28.07.08г. |
| Максимальная (предельная) цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб. | 350 000-00 |
| Уполномоченный орган | Управление муниципального заказа Администрации города Норильска |
| Место подачи котировочных заявок | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 509 |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-54-65 |
| № факса | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-54-65 |
| Почтовый адрес | 663310 г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ) |
| Адрес электронной почты | umz-norilsk@mail.ru. |
| Срок подачи котировочных заявок | начало – дата 5.07.2008г. окончание – 16.07.2008г., 15-00 |
| Условия оплаты оказанных услуг | По факту оказания на основании подписанного муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг |
| Сроки оплаты оказанных услуг | В течение 15 дней с момента подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| Форма оплаты оказания услуг | Безналичный расчет |
| Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта | В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Срок заключения муниципального контракта | 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Проект муниципального контракта | Приложение 3 |
| Секретарь котировочной комиссии | Хелина Ирина Ивановна |

Приложение 1

Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Место нахождения участника размещения заказа, контактный телефон (факс) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Реестровый номер запроса котировок | 457 |
| Предмет запроса котировок |  |
| Исполнение условий муниципального контракта, оговоренных извещением и техническим заданием (приложение 2,3 к извещению) | Подтверждаю 100% акцепт |
| Цена контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб. |  |
| Система налогообложения участника размещения заказа |  |
| Наличие лицензии по предмету запроса (при необходимости) | копия лицензии прилагается |

Подпись, печать

# Приложение 2

Техническое задание

на разработку проекта и монтаж охранной сигнализации первого этажа

здания районной администрации Талнаха и системы видеонаблюдения.

1. Перечень нормативных, ведомственных и прочих документов, которыми следует руководствоваться:

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации предприятий»;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к рабочей и проектной документации»;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

2. Технические требования к системе охранной сигнализации

2.1.   Места  расположения   приемно-контрольной   аппаратуры   -   кабинет №101 на 1 этаже здания ул. Диксона, д. 10. Предусмотреть вывод сигнала на пульт охранного предприятия.

2.2.Охранная сигнализация:

2.2.1. Охранную сигнализацию помещения объединить в “разделы” по рубежам охраны в зависимости от зон доступа и функционального назначения помещений.

2.2.2. В обязательном порядке подлежат оборудованию средствами охранной сигнализации все окна помещений первого этажа (на разрушение стекла и открывание элементов оконных проемов). Средствами охранной сигнализации также должны быть оборудованы места вводов коммуникаций, вентиляционных каналов, двери в подполье здания и иные инженерно-технические элементы здания, доступные для проникновения с внешней стороны. Остальные помещения оборудуются средствами охранной сигнализации в зависимости от функционального назначения и наличия в них ценностей.

2.2.3. Основной вход, запасные выходы - магнитоконтактными извещателями типа ИО 102-2 и ИО 102-26 “на открывание“, а ”на проникновение“ - ИК извещателями типа «Фотон-Ш», включив данные извещатели последовательно. Каждый вход вывести в отдельный шлейф.

2.2.4. Оконные проемы по периметру на разрушение стекла акустическим извещателями типа “Стекло-3”, а “на открывание” - магнитоконтактными извещателями типа ИО-102-2, включив оба типа извещателей последовательно (функция  «с правом отключения»).

2.2.5. Кабинеты и помещения, в которых размещаются материальные ценности, относящиеся к группе “Б2” (согласно РД 78.36.003-2002), оборудовать следующим образом:

- магнитоконтактные датчики ИО102-2 дверей помещений, а также извещатели оконных проемов включить последовательно в периметр данного помещения и включить в отдельный шлейф (функция “с правом отключения”);

- во втором рубеже защиты использовать ИК извещатели типа «Фотон-СК» с выводом в отдельные зоны (функция “с правом отключения”).

2.2.6. Первый и второй рубежи охраны вывести на ПЦО с релейного модуля С2000-СП1 и УООА «Атлас-3Т».

2.2.7. Сбор и вывод информации с каждого блокируемого элемента и прибора осуществить с использованием пульта С-2000КС который установить на посту охраны. Предусмотреть установку звуковой и световой сигнализации.

2.2.8. Вывод информации на ПЦО осуществить с релейных выходов прибора «Сигнал-20П SMD»  и с релейного модуля «С2000-СП1» по прямым телефонным номерам и через аппаратуру уплотнения “Атлас-3Т”.

2.2.9. Световую индикацию о состоянии рубежей сигнализации всего помещения вывести через реле приборов «С2000-СП1» и «Сигнал-20П SMD»  на световые извещатели «МАЯК». Световые извещатели установить в окне комнаты охраны.

2.2.10. Систему тревожной сигнализации объединить с существующей в здании системой пожарной сигназизации.

2.3. Электропитание и заземление

2.3.1 Электропитание приборов охранно сигнализации согласно "ПУЭ" должно быть обеспечено по 1-й категории.

2.3.2. Для обеспечения приборов охранно-пожарной сигнализации резервным электропитанием использовать источники резервированного питания типа РИП-12 со встроенными аккумуляторами.

2.3.3. При условии, что объект будет иметь 1-ю категорию электропитания, резервное питание должно обеспечивать работу приборов охранно-пожарной и тревожной сигнализации в дежурном режиме 24 часа и в режиме тревоги 3 часа.

2.3.4. Все оборудование должно быть заземлено. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

3. Технические требования к системе видеонаблюдения

3.1. Модернизировать существующую систему видеонаблюдения, обеспечив возможность регистрации видеосигнала на жестком диске и диске DVD с возможностью дальнейшего воспроизведения записи на ПК или видеопроигрывателе.

3.2.   Существующую систему видеонаблюдения доукомплектовать 3 видеокамерами:

камера № 1:

установить на входе с центральной лестничной клетки в коридор 4 этажа. Камера должна обозревать коридор 4 этажа. Тип камеры – черно-белая. Разрешение камеры по горизонтали должно быть не менее  300 ТВЛ.

камера № 2:

установить на углу здания ул. Диксона, д. 10 (со стороны магазина «AV проспект», см. схему) между 1 и 2 этажами. Камера должна обозревать фасад здания ул. Диксона, д. 10 и территорию «площади Горняков». Тип камеры – день/ночь, чувствительность не менее 0,5 люкс в цветном режиме и не менее 0,1 люкс в черно-белом режиме. Угол обзора камеры должен быть 120 град. Камеру установить в вандалозащитном корпусе. Камера должна выдерживать температурный режим от -400С до +500С. Влагонепроницаемость  должна быть класса не ниже IP66, разрешение камеры по горизонтали – не менее 500 ТВД.

камера № 3:

установить на углу здания ул. Диксона, д. 10 (со стороны ул. Диксона, см. схему) между 1 и 2 этажами. Камера должна обозревать торец здания ул. Диксона, д. 10 и территории «площади Горняков». Тип камеры – день/ночь, чувствительность не менее 0,5 люкс в цветном режиме и не менее 0,1 люкс в черно-белом режиме. Угол обзора камеры должен быть 120 град. Камеру установить в вандалозащитном корпусе. Камера должна выдерживать температурный режим от -400С до +500С. Влагонепроницаемость  должна быть класса не ниже IP66, разрешение камеры по горизонтали – не менее 500 ТВД.

3.3.  Вывод видеоизображения с камер видеонаблюдения (7 шт.) обеспечить в кабинет №101 и на пост охраны (1 этаж).

Начальника отдела ОУГХ

МУ «Районная администрация Талнаха»							Д.С. Силин

Приложение 3

к извещению о запросе котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Норильск 	 «____»___________2008г.

МУ «Районная администрация Талнаха», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Главы города Норильска по району Талнах – Главы района Талнах Бова Николая Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________ _____________________, действующего на основании ________, _______________от ______________ № _____, и лицензии на осуществление __________ от __________№_____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения котировочной комиссии  по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг (протокол от «__»_________ 2008г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ______________________________________________(далее работы) на объекте: _____________________________________, расположенном по адресу: ______________________________ в соответствии с  проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

  - Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить проектные, строительно-монтажные работы в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1)

- ЦЕНА РАБОТ

  - Цена выполняемых работ по объекту определяется сметами и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: ________ (_______) рублей, в том числе НДС - ________ (______________) руб.

  - Сметы составляются по Территориальным сметным нормативам 2001г. для г.Норильска, проверяются  и согласовываются управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска (далее УКРиС).

  - Источник финансирования __________________________________________

- КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию объекта строительными материалами, инженерным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

  - Все поставляемые для работы на объекте строительные материалы, инженерное оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на строительные материалы и инженерное оборудование должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и инженерного оборудования.

- ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

  - Предоставить на проверку и согласование в УКРиС сметы на выполнение работ в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

  - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать объект Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

  - По окончании работы предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

  - Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и графиком выполнения работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

  - Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта

  - Известить письменно Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он  не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

  - В случае неявки представителей Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Неявка представителей Заказчика не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполняемых работ.

  - При готовности объекта известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок с предоставлением акта-приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

  - Произвести индивидуальное испытание смонтированного инженерного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии Заказчика, с предоставлением актов приема-передачи оборудования.

  - Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, за наличие у них лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных  работ.

  - Согласовать с Заказчиком выбор субподрядной организации.

  - Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения.

  - Производить работы, связанные с подключением объекта к сетям и коммуникациям, с разрешения и под надзором эксплуатационной организации.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящим муниципальным  контрактом.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Утвердить Подрядчику проектно-сметную документацию,  в течение ____ дней с момента представления данной документации Подрядчиком Заказчику, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

  - Произвести приемку выполненных работ Подрядчиком.

  - Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

- СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

  - Подрядчик за свой счёт осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

  - Подрядчик обязуется в 3-хдневный срок со дня подписания акта о приёмке  объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

- ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителями Заказчика.

  - Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить своё обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чём Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается до 25.08.2008 г.

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ.

  - Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

  - Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения  работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

  - Контроль и надзор за исполнением настоящего муниципального контракта осуществляет Заказчик.

  - Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

  - При осуществлении  контроля ведения работ, Заказчик не вмешивается в хозяйственную деятельность Подрядчика.

- ФОРС – МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не могут договориться о продолжении выполнения условий настоящего муниципального контракта в течение двух месяцев, тогда они заключают двустороннее соглашение об его расторжении.

  - В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему муниципальному контракту работ, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день нарушения срока выполнения работ.

  - В случае невыполнения Подрядчиком работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 % стоимости невыполненных работ.

  - В случае выполнения работ с ненадлежащим качеством Подрядчик обязуется безвозмездно устранить недостатки в сроки, согласованные Сторонами.

В случае нарушения сроков устранения недостатков, Подрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1 процента от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством, за каждый день нарушения сроков устранения недостатков.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1, 4.2, 6.2 настоящего контракта, Подрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,1 процента от стоимости контракта за каждый день нарушения сроков исполнения обязательств.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.1, настоящего контракта, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5000,00 (пяти тысяч) рублей за каждый факт выявления неисполнения обязательств.

  - В случае нарушения сроков устранения выявленных дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта, Подрядчик обязуется уплатить пеню в размере 0,1 процента от утвержденной сметной стоимости работ за каждый день нарушения сроков устранения дефектов.

  - В случае причинения Подрядчиком в процессе выполнения работ на объекте материального ущерба, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость этого ущерба или принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в процессе выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на приоритетных началах.

  - Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

  - Уплата неустойки (пени, штрафа) предусмотренных п.п. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 осуществляется Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком уведомления путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования город Норильск по реквизитам, указанным в уведомлении.

  - Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком технологического процесса, строительных норм и правил.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

  - Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами и зарегистрированы в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

  - В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

- РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Расторжение настоящего муниципального контракта возможно по согласованию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств.

  - Настоящий муниципальный контракт подлежит регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

  - Настоящий муниципальный контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик	– 1 экземпляр,

Подрядчик 	– 1 экземпляр,

УМЗ Администрации г. Норильска 	– 1 экземпляр.

- АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _____________________ М.П. ) | Руководитель ________________________ (___________) М.П. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»_______________2008г.

#### ГРА Ф И К

выполнения работ

| №№ п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ | Дата начала и окончания работ | Стоимость выполняемых работ по титулу (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### ЗАКАЗЧИК

###### ПОДРЯДЧИК