Конкурсный документ 9.4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

#### КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ОК-ООРиУ-60-07

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа на выполнение

ремонтно-строительных работ

| Наименование объекта: | МСЧ № 2, Взрослая поликлиника, ул. Маслова, 5,7 (2-х этажное здание) |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Маслова, 5,7 |
| Площадь для проведения проектных и ремонтных работ: | общестроительные работы – 63,7; сантехнические (вентиляция) – 1 680,0 м2. |
| Муниципальный заказчик: | МУЗ "Медико-санитарная часть № 2" |
| Адрес муниципального заказчика: | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Маслова, 5 |
| Платежные реквизиты муниципального заказчика: | УФК по Красноярскому краю (МБ 190140046 ОКК по г. Норильску лицевой счет 02010005200) р/сч 40 204 810 500 000 001 046 (бюджетный) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК: 040 407 001 ИНН2457037973 КПП245701001 №л/сч 12013000350 |
| Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18% | 2 100 000,00руб. |
| Источник финансирования | Местный бюджет |
| Виды работ (для включения в график пр-ва работ) | Общестроительные работы Электротехнические работы Сантехнические работы Вентиляционные работы |
| Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа: | Копия лицензии по предмету конкурса |
| Цена для муниципального контракта | 2 100 000,00 р. в том числе: прямые затраты – 1 360 000,00 р., усредненные накладные затраты 16,5%-224 000,00 р., усредненные плановые 9,75% - 154 000,00 р., непредвиденные затраты 2% - 35 000,00 р., составление смет 0,4% - 7 000,00 р., НДС 18% - 320 000,00 р. |
| Размер предоплаты, % | 100 |
| Предельно допустимая дата окончания работ: | 29.02.2008 года |
| Минимальный нормативный срок выполнения работ, обусловленный технологией, мес. | Не установлено |
| Предельно допустимая дата начала работ: | Не установлено |
| Нормативный срок выполнения работ, мес. | 29.02.2008 г. |
| Нормативный срок предоставления гарантий качества | 2 года |
| Порядок формирования цены муниципального контракта | Участник размещения муниципального заказа в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ |
| Порядок формирования фактической цены муниципального контракта | Фактическая цена муниципального контракта рассчитывается победителем конкурса по сметам, составленным по Территориальным Единичным расценкам (ТЕР) 2001 г. для г. Норильска, проверенным и утвержденным к производству УКРиС Администрации города Норильска |
| Необходимость обеспечения заявки на участие в конкурсе | 5 % |
| Необходимость обеспечения исполнения муниципального контракта | 100 % |
| Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом | Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска. тел. 34 – 45 – 63 |
| Приложения | Приложение 1 – техническое задание на проведение общестроительного ремонта в здании взрослой поликлиники МСЧ № 2; Приложение 2 – дефектная ведомость «Теплоснабжение приточных установок». Графическая документация: План БТИ; заказные спецификации проектов № 107410.01 – ЭМ, № 107.410.01-АОВ. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

  - Настоящая технологическая программа предусматривает выполнение ремонтных работ объекту: МСЧ № 2, Взрослая поликлиника, ул. Маслова, 5,7 (2-х этажное здание).

  - Предварительная стоимость строительно-монтажных работ, предусматривает соблюдение полного комплекса технологического процесса и не должна превышать объем финансирования в сумме 2100 тыс. руб., с учетом НДС 18%.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

2.1 Строительно-монтажные работы по ремонту объекта предусматривают следующие виды работ:

Общестроительные работы:

- окраска потолка водоэмульсионными составами с предварительной зачеканкой швов плит перекрытия – 36,86м2;

- окраска потолка масляными составами – 8,1м2;

- обработка стен противогрибковыми составами – 16,71м2;

- оштукатуривание поверхностей стен – 16,71м2;

- устройство экранов из глазурованной плитки – 14,5м2;

- устройство влагостойкого подвесного потолка типа «Армстронг» - 18,83м2;

- оклейка стен помещений стеклообоями с последующей масляной окраской -  149,61м2;

- окраска стен масляными составами – 44,06м2;

- большой ремонт оконных створок и подоконных досок с последующей масляной окраской - 4шт;

- устройство самовыравнивающей стяжки «Ветонит» δ=3мм – 55,7м2;

- устройство линолеумного покрытия – 63,8м2;

- устройство перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе – 25,69м2;

- замена внутренних однопольных дверных блоков ДГ – 9шт.

Вентиляция:

Выполнить  следующие  работы согласно проекту № 107.410.01-ОВ:

- установить потолочные решетки в коридорах 1-2 го этажей  ДПУ-К 160 -16шт

- установить потолочные решетки в помещениях 1-2 го этажей м/о 1-2; Ф-У  ДПУ-К 200 – 2шт; ДПУ-К 160 – 11шт; ДПУ-К 100 – 7шт;

- заменить решетки в рентген отделении на регулируемые АМР400х100 – 50 шт

- установить ветроотбойный щит в приточной камере

- выполнить теплоснабжение воздухонагревателей приточных установок

- выполнить автоматику вентиляции

- выполнить пусконаладку вентиляции

- выполнить пусконаладку автоматики вентиляции

- установить тепловую электрозавесу на главном входе - N =12кВт

- подключить трап в приточной камере к центральной канализации в подполье

- выполнить пусконаладочные работы

Электротехническая часть:

1. Выполнить капитальный ремонт электросети в 5 кабинетах (8 помещений по экспликации БТИ - № № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) первого этажа определенных техническим заданием УЗ исх. № 272 от 30.08.07 с монтажом распределительных электрощитов для этих кабинетов и питающих сетей к щитам от новой электрощитовой.

2. При устройстве сети освещения учесть конструктив потолка:

- в потолках  «Армстронг», выполнить монтаж светильников  встроенных, с опаловым стеклом (моющихся), с нужной светоотдачей и пропускной способностью стекла;

- в  реечных потолках и обычных потолках  - светильники накладные, с опаловым стеклом (2*40,  4*18), моющиеся.

Все технические решения при производстве  ЭМР определены и обязательны к исполнению, согласно утвержденному проекту № 529.2006 – ЭМ1, № 529.2006 – ЭО1, с демонтажем существующих сетей.

3. Перечень материалов и оборудования для выполнения ЭМР в  кабинетах  №№ 21 – 28, согласно проекту  №529.2006-ЭМ1:

- Щит «АЕ11к» Мини прагма 1*10 (ВА77-29/3 – 25А – 1 шт.; однофазные с АСТРО УЗО 16А – 3 шт.) – 1 шт. (компьютерный щит)

- Щит «АЕ10р» Мини прагма 1*18 (ВА 77-29/3 63А – 1 шт.; однофазные 16. А – 7 шт.) –         1 шт. (бытовые розетки).

- Щит «АЕ12с» Минипрагма 1*10 (ВА 77-29/3 – 50А – 1 шт.; ВА77-29/3 – 50А – 2 шт.) – 1 шт. (розетки спецназначения)

- Щит «АЕ13о» Минипрагма 1*10 (ВА 77-29/3 – 32. А – 1 шт.; ВА 77-29/1 – 10 А. – 7 шт.) – 1 шт. (рабочее освещение)

- Щит «АЕ4а» Минипрагма 1*10 (ВА 77-29/3 – 16А – 1 шт.; ВА 77-29/1 – 6 А. – 7 шт.) – 1 шт. (аварийное освещение).

- Розетка с 3м заземляющ. контактом – 9 шт.

- Розетка компьют., состоящая из 2х силовых розеток и 1 информ. – 1 шт.

- Розетка специальная медицинская 25. А 3х фазн. – 1 шт.

- Кабель ВБбШв -5*10– 100 м. (для АЕ12с)

- 5*6 – 210 м. (для АЕ11к, АЕ10р, АЕ13о)

- 5*4 – 100 м. (для АЕ4а)

- ВВГ 3*4 – 150 м. (для розеток).

Кабель-канал (20*12,5) – 120 м.

4. Перечень материалов и оборудования для выполнения ЭМР в кабинетах №№21-28 согласно проекту  №529.2006-ЭО1:

- Осветительная арматура, уплотненная с опаловым рассеивателем  люминесцентная . 4*18 или 2*40 – 18 шт.

- с лампой накал НПО1*100 – 4 шт.

- Лампа люминесцентная ЛБ 18 – 80 шт. или ЛБ40 – 40 шт.

- Лампа накаливания  100 Вт. – 5 шт.

- Выключат 2х клавишный. – 9 шт.

- Кабель ВВГнг 3*1,5 – 250 м.

- Кабель-канал 20*12,5 – 200 м.

5. Завершить монтаж электрооборудования для вентиляционной системы согласно проекту №107.410.01-АОВ, №107410.01-ЭМ. (перечень материалов и оборудования см. заказные спецификации проектов – приложение № 2).

6. Выполнить пусконаладочные работы вновь смонтированной  электроустановки (вентсистемы и указанных в перечне кабинетов с питающими сетями от новой электрощитовой).

7. При выполнении работ соблюдать действующие нормы ПУЭ, ПТЭ, ПТБ.

8. По завершению работ сдать исполнительную документацию в ПТО УКРиС (протоколы, акты, техпаспорта на материалы и оборудование).

- ЗАДАНИЕ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

  - При производстве ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ использовать сертифицированные и пригодные для районов Крайнего Севера строительные материалы.

  - В процессе выполнения ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ своевременно предъявлять специалистам УКРиС скрытые работы, оформленные актом освидетельствования скрытых работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Участник конкурса по размещению муниципального заказа, в конкурсной заявке, указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением согласно требованиям технологии.

4.2. Оплата за фактически выполненные работы, не может превышать стоимости коммерческого предложения  победителя конкурса.

4.3. Время выполнения ремонтных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.

4.4. Производство работ должно происходить с регулярной уборкой и вывозом строительного мусора.

4.5. Ремонтные работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.

4.6. Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены при заключении с победителем конкурса муниципального контракта на выполнение подрядных работ.

4.7.  По окончании строительно-монтажных работ предоставить в УКР и С исполнительную документацию (акты, протоколы, исполнительную схему и т.п.)

4.8.  Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом объемы работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанным с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных объемов работ, но не более чем на 10 % цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

4.9. В случае если Генеральный подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, то, заключая договор субподряда, с организацией являющейся плательщиком НДС, производит оплату НДС субподрядчика за свой счет.

Приложение 1 
к конкурсному документу 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение общестроительного ремонта в здании взрослой поликлиники МСЧ № 2

1.	Завершить ремонт системы вентиляции 2-х этажного здания взрослой
поликлиники:

- пуско-наладочные работы системы вентиляции;

- пуско-наладочные работы автоматизации системы вентиляции;

- теплоснабжение воздухонагревателей;

- установка электрической тепловой завесы над центральным входом поликлиники.

I этаж

2.	Общие работы для всех указанных помещений:

- восстановление системы ППА и телефонной связи;

- электромонтажные работы - замена проводниковой сети, выключателей, розеток,

- светильников,  бактерицидных ламп (с розетками для них)    согласно новому

проекту.

3.	Общестроительные работы:
Кабинет 28 - S = 11,2 м2 h = 2,95 м

- замена выключателей, розеток, светильников;

- зачистка потолка, заделка швов, шпатлевание, окраска водоэмульсионным

- составом.

- демонтаж металлических листов со стен, протравливание противогрибковым

- составом, шпатлевание;

- устройство «фартука» из кафельной плитки к умывальнику;

- оклейка стен стеклообоями, окраска масляным составом с подбором колера;

- ремонт оконных рам (снятие старого окрасочного слоя феном, окраска);

- ремонт подоконников, окраска масляным составом;

- выравнивание пола, замена линолеума с установкой плинтусов;

- устройство межкомнатной перегородки из гипсокартона;

- замена однодверного блока (без остекления).

Кабинет 27 - S = 18,8 м2 h = 2,95 м

  - устройство подвесного потолка «Армстронг» с обрабатываемыми дезраствором

  - панелями (пластик, полистирол) с установкой светильников к подвесному потолку,

  - замена выключателей, розеток;

  - демонтаж  металлических  листов  со  стен,  протравливание  противогрибковым

  - составом, шпатлевание;

  - оклейка стен стеклообоями, окраска масляным составом с подбором колера;

  - ремонт оконных рам (снятие старого окрасочного слоя феном, окраска);

  - ремонт подоконников, окраска масляным составом;

  - выравнивание пола, замена линолеума с установкой плинтусов;

- замена однодверных блоков (без остекления);

- устройство межкомнатной перегородки гипсокартоном;

- установка бактерицидных ламп и розеток для них.

Кабинет 21 - S = 13,7 м2 h = 2,95 м

- замена выключателей, розеток, светильников;

- зачистка потолка, заделка швов, шпатлевание, окраска водоэмульсионным составом; демонтаж  металлических  листов  со  стен,  протравливание  противогрибковым составом, шпатлевание;

- оклейка стен стеклообоями, окраска масляным составом с подбором колера;

- ремонт оконных рам (снятие старого окрасочного слоя феном, окраска);

- ремонт подоконников, окраска масляным составом;

- выравнивание пола, замена линолеума с установкой плинтусов;

- замена однодверных блоков (без остекления);

- устройство «фартука» из кафельной плитки к умывальнику;

- устройство межкомнатной перегородки из гипсокартона;

- заделка отверстия под пожарный кран;

- установка бактерицидных ламп и розеток для них.

Кабинет 26 - S = 12,2 м2 h = 2,95 м

- замена выключателей, розеток, светильников;

- зачистка потолка, заделка швов, шпатлевание, окраска водоэмульсионным составом.

- демонтаж  металлических  листов со стен, протравливание противогрибковым составом, шпатлевание;

- оклейка стен стеклообоями, окраска масляным составом с подбором колера;

- ремонт оконных рам (снятие старого окрасочного слоя феном, окраска);

- ремонт подоконников, окраска масляным составом;

- выравнивание пола, замена линолеума с установкой плинтусов;

- замена двух однодверных блоков (без остекления).

Кабинет 22, 23 - h = 2,95 м

шпатлевание, окраска потолка масляным составом; замена выключателя, розеток и светильников; укладка кафельной плитки на высоту 1,5 м; окраска стен масляным составом с подбором колера; замена линолеума с установкой плинтусов; замена однодверных блоков (без остекления).

Кабинет 24,25 - h =2,95 м

шпатлевание, окраска потолка масляным составом; замена выключателя, розеток и светильников; окраска стен масляным составом с подбором колера; замена линолеума с установкой плинтусов; замена однодверного блока (без остекления).

Начальник ХО

Е.Н. Непомнящая

Приложение 2 
к конкурсному документу 6

| № | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрет. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| раздел 1. Монтаж |
| 1 | Е 16 40-1 | 1рокладка трубопроводов из медных труб для системы отопления диаметром 75 мм. | м | 124 |
| 2 | Е 26-5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо скорлупами. | мЗ | 0,304 |
| 3 | С 114 241 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М-200 с покрытием из с/лист. | мЗ | 0,304 |
| 4 | Е 16 39-1 | Прокладка трубопровода из медных труб для системы отопления Д48-63 мм. | м | 26 |
| 5 | Е 16 136 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 100мм. | шт | 2 |
| 6 | С 130 2251 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды давлением 1мпа,диаметром 80мм. | шт | 2 |
| 7 | С 130 1725 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12х18н9т давлением 1.6мпа диаметром 80мм. | шт | 4 |
| 8 | Е 16-135 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных кранов проходных диаметром до 50 мм. | шт | 10 |
| 9 | С 130 2250 | Задвижки клиновые Фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды давлением 1мпа диаметром 50мм. | шт | 10 |
| 10 | С 130 1793 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12х18н9т давлением 1,6мпадиаметром 50мм. | шт | 20 |
| 11 | С 130 2301 | Краны шаровые сальниковые 15ч38п, давлением ЮМПа, диаметром 20 мм. | шт | 4 |
| 12 | Е 18 201 | Воздухоотводчики автоматические. | шт | 2 |
| 13 | С 130 2551 | Воздухоотводчик. | шт | 2 |
| 14 | Е 16 135 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм. | шт | 2 |
| 15 | С 130 879 | Клапаны предохранительные 17с24нж фланцевые (прим. R248). |  | 2 |
| 16 | С 130 1793 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12x18н9тдавлением 1,6мпа, диаметром 50мм. | шт | 4 |
| 17 | П1704 5042С | Механизм исполнительный электрический. | шт | 2 |
| 18 | Е 18 227 | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. | комплект | 2 |
| 19 | Е 18 228 | Термометры в оправе прямые или угловые. | комплект | 2 |
| 20 | Е 16 135 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм. | шт | 2 |
| 21 | С 130 2269 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чЗбр, давлением 16МПа, диаметром 50 мм. | шт | 2 |
| 22 | С130 1793 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12х18н9т давлением 1,6мпа,диаметром 50мм. | шт | 4 |
| 23 | Е 18 165 | Насосы центробежные с электродвигателями до 0,1т НКУ-90-38. | шт | 2 |
| 24 | С 130 1984 | Насосы центробежные IP-E. | шт | 1 |
| 25 | С 130 1981 | Насосы центробежные IP-E. | шт | 1 |
| 26 | Е 18 215 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм. | шт | 2 |
| 27 | Е 16 135 | Установка вентилей, эадвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм. | шт | 2 |
| 28 | С 130 883 | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1.45 мпа, диаметром в мм: 50 (прим. балансировочный). | шт | 2 |
| 29 | С 130 1793 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12x18н9т, давлением 1,6мпа.диаметром 50мм. | шт | 4 |